Словник

будівельних термінів для учнів Марганецького професійного ліцею групи ШЛП(маляр, штукатур, лицювальник-плиточник)

Розробник: майстер виробничого навчання Мєднікова М. П.

- Авантюринове скло – облицювальний матеріал, в якому при проходженні під час виготовлення утворюються кристали, які створюють ефект мерехтіння, характерний для однойменного природного каменю.

- Адгезія – здатність до склеювання  поверхонь різнорідних тіл.

- Абразиви – речовини, що мають високу твердість (алмаз, корунд, наждак, карбід кремнію) та використовуються для механічної обробки (шліфування, полірування) поверхонь різних матеріалів.

- Абразивні інструменти – інструменти, виготовлені з абразивних матеріалів і випускаються у вигляді шліфувальних кіл, брусків, стрічок.

- Аерографія ( креслення повітрям ) – спосіб оздоблення поверхні, при якому рисунок виконують нанесенням фарби фарборозпилювачем крізь отвори в  трафареті.

- Азбест – мінерали класу силікатів, які легко розщеплюються на тонкі міцні волокна. Найбільше промислове значення має хризоліт-азбест. Використовується при виробництві  азбоцементних плит, труб і інших  будівельних виробів.

- Азбестоцемент – матеріал, що складається із затверділого портландцементу і армуючи волокон азбесту. Які збільшують його міцність та знижують теплопровідність.

- Ангоб – білі або кольорові керамічні маси, які наносять на поверхню виробів до їхнього випалювання у вигляді тонкого шару для надання поверхні відповідного зовнішнього вигляду.

- Анкер – металева конструкція, що закріплюється в будівельних матеріалах (бетон, цегла) та має різьбовий елемент (болт,гвинт, шпильку, втулку з метричним різьбленням) для приєднання важких і навантажених вузлів, деталей або конструкцій.

- Ареометр – прилад для вимірювання густини.

- Акварельний пензлик – підмазування клею на стінках шпалер.

- База – нижня частина п’єдесталу колони.

- Байрамікс – матеріал на основі пофарбованої мармурової або гранітної крихти та акрилового в’яжучого.

- Балка – суцільний або складений стрижень, звичайно призматичної форми, який застосовується для перекриття приміщень.

- Балкон – відкритий обгороджений майданчик, який виступає за площину     зовнішньої стіни.

- Барвна здатність – властивість пігменту під час змішування надавати іншому пігменту свій колір.

- Бетон – суміш гравію, щебеню, гальки з розчином цементу або інших в’язких матеріалів, що здобуває після висихання велику твердість.

- Бітум – тверда плавка або в’язкоподібна суміш вуглеводів та їх неметалевих похідних.

- Блок – механізм для піднімання та переміщення вантажу.

- Блок – конструктивний елемент фундаменту або стіни будинку.

- Бордюр – кольорова або візерунчата смужка шириною 3 – 20 см, призначена для декоративного оздоблення стін.

- Борозна – довга заглибина на поверхні стіни, підлоги, стелі.

- Бригада – група робітників, які виконують певний вид оздоблювальних робіт.

- Будівництво – процес зведення будинків та споруд різного призначення.

- Будівельна конструкція – елемент заводського виготовлення, відносно закінчена  частина будівлі чи споруди.

- Будівельний майданчик – територія на якій розміщені: будинок, що споруджується, підсобні приміщення, під’їдні дороги, а також місце для складування матеріалів.

- Будівельна повсть -  матеріал, що одержують із низьких сортів шерсті тварин з додаванням рослинних волокон та крохмального клейстеру.

- Будівельний процес – сукупність операцій, які виконуються в певній послідовності, кінцевим результатом яких є продукція у вигляді конструктивного елемента або його частини.

- Будівельний рівень – контрольно – вимірювальний інструмент для визначення горизонтальності (вертикальності) поверхні.

- Будівельне (гашене) вапно -  одночасно пігмент (білий) і зв’язуючи у водних сумішах  для фарбування зовнішніх та внутрішніх  (бетонних і обштукатурених) поверхонь та для штукатурних розчинів.

- Бучарда – інструмент  для нанесення насічок на поверхню.

- Біжучка – фільонка виконана у вигляді вузького стрічкового орнаменту.

- Білила – пігмент білого кольору, суміш сульфіду цинку з сульфатом барію.

- Ватерпас – інструмент призначений для провішування стелі.

- Валик – інструмент для фарбування різних поверхонь водними та неводними сумішами.

- Вапно – зв’язуючи та пігмент одноразово у водних фарбових сумішах та штукатурних розчинах.

- Вивішування – визначення і тимчасове закріплення точок лицьової площини майбутнього оздоблення.

- «Венеціанська штукатурка» – декоративне опоряджувальне покриття з ефектом мармуру, основою яких є синтетичні полімери, високоякісні пігменти та барвники, спеціально підібрані домішки.

- Вентиляція – регульований повітрообмін у приміщенні, а також пристрої, що його створюють. Призначена для забезпечення необхідної чистоти, температури, вологості і рухливості повітря.

- Вивішування – визначення і тимчасове закріплення точок площини майбутньої штукатурки чи лицювання.

- Висоли – білий кристалічний наліт водорозчинних солей на поверхні штукатурки.

- Виступні кольори – кольори, що здаються розміщеними ближче ніж насправді ( холодні кольори).

- Виробнича санітарія – системи заходів, які запобігають шкідливому впливу на працюючих виробничих факторів.

- Відступні кольори - кольори, що здаються розміщеними далі, ніж насправді

( холодні кольори).

- Валик шпалерний – один із основних робочих інструментів при           наклеюванні шпалер. Розкатує клей по шпалерах та                                  поверхні.

- Валик гумовий – притиснення країв сусідніх полотнищ шпалер.

- Висок – шнур відповідної довжини з вантажем масою 300гр. на одному кінці. позначення вертикальної напрямної, за якою                                   наклеюється перше полотнище шпалер.

- Вікно – отвір у стіні для освітлення та вентиляції, складається з трьох частин: коробки, рам та підвіконня.

- Вітраж – витвір декоративного мистецтва, виконаний з різнокольорового скла і розрахований на наскрізне освітлення.

- Вінілісшкіра – рулонний матеріал із гладким та тисненим кольоровим полівінілхлорид ним шаром на основі наметової тканини.

- Вогнестійкість – здатність матеріалу витримувати дію високих температур або вогню й води під час пожежі, не руйнуючись.

- Водна фарбова суміш – суміш в якій застосовуються в’яжучі матеріали, здатні розчинятись у воді, або тужавіти під її дією.

- Водні зв’язуючі – високодисперсні водні суміші рослинних крохмалів, тваринних білків, продуктів обробки целюлози, калієвого рідкого скла і вапна.

- Водовбирання – властивість матеріалів вбирати та утримувати в своїх шпарах вологу.

- Водопроникність – властивість матеріалу пропускати воду під тиском.

- Водостійкість – здатність матеріалів і виробів зберігати експлуатаційні характеристики в стані водо насичення.

- Водоутримуюча здатність – здатність розчиновоЇ суміші утримувати воду , захищає розчин від швидкої втрати води при нанесенні його тонким шаром на поверхню і пористу основу, а також від розшарування готового розчину.

- Вологість – величина, яка вказує кількість води в матеріалі на даний момент по відношенню до його сухої маси, тобто насиченість сухого матеріалу водою.

- Вохра – природний пігмент жовтого кольору, складається з глинистих мінералів, забарвлених оксидами заліза (11-18%).

- В’язкість – час (в секундах) витікання 100см3 фарбувальної суміші з віскозиметра.

- В’яжучі речовини – головна складова розчинів яка забезпечує їх твердіння та зчеплення з основою, на яку наносять розчин.

- Галька – порода гравійного походження плоскої і зерновидної форми.

- Гармонія – узгодження в сполученні кольорів: аналогічна – складена із суміжних кольорів кола; контрастна – сполучення кольорів, розташованих на протилежних кінцях діаметра кольорового кола; однокольорова – сполучення кольорів, які знаходяться в одному секторі кольорового кола; переважаюча – сполучення кількох відтінків одного кольору.

- Геодезичні роботи – розбивання вісей будинку на місцевості і визначення проектного положення змонтованих конструкцій.

- Герметичний – такий, що не пропускає рідину або газ; щільно закритий.

- Гетерогенний – неоднорідний.

- Глибина залягання фундаменту – відстань по вертикалі від поверхні землі до половини підошви фундаменту.

- Глина – пухка осадова гірська порода, до складу якої входять частинки піску розміром 0,15 – 5 мм, частинки пилу – 0,005 – 0,15 мм і частинки глинистих мінералів розміром менше ніж 0,05 мм.

- Гігроскопічність – здатність матеріалу поглинати пари води з повітря.

- Гідравлічне вапно – продукт помірного випалу вапнякових порід з вмістом глини 8-20%.

- Гідратне вапно (пушонка) – порошок, одержаний при гасінні вапна водою у кількості 50 – 75% від його маси, яка потрібна для протікання реакції гідратації.

- Гідратація – реакція приєднання води до мінералів, цементу, вапна, гіпсу.

- Гідроліз – реакція розпаду мінералів під дією води.

- Гідроізоляція – щільний водонепроникний прошарок з обмазувальних, рулонних та інших матеріалів, що захищає конструктивні елементи будівлі від впливу води, рідин.

- Гідроізоляційний шар підлоги – шар, що перешкоджає проникненню крізь підлогу води та інших рідин, а також потраплянню в підлогу ґрунтових вод.

- Гідрофобність – водовідштовхувальна властивість матеріалу.

- Гідрофобна штукатурка – штукатурка на цементних, вапняно – цементних, гіпсових,гіпсово– вапняних та вапняних розчинах, в які в процесі приготування додають силіцієорганічну добавку.

- Гіпс – водний сульфат кальцію, а також осадова гірська порода, що складається в основному з одного мінералу.

- Гіпсові полімермінеральні штукатурки – штукатурки, призначені для опорядження внутрішніх поверхонь приміщень, складаються із гіпсу, вапна, уповільнювачів тужавлення, полімеру та водо утримуючих домішок.

- ГКЛ (гіпсокартонні листи) – оздоблювальний виріб, що складається із шару гіпсу певної товщини ( гіпсового осердя ) та приклеєного до нього з боків листів високоякісного багатошарового пресованого картону, товщина якого не перевищує 0,6 мм.

- Глазур – блискучий склоподібний шар у вигляді тонкої (0,1…0,3 мм ) плівки, що покриває поверхню керамічного матеріалу для надання йому гарного зовнішнього вигляду і підвищення стійкості проти корозії.

- Гобелен – ділянка стіни між панеллю та стелею або між панеллю і фризом, якщо вони опоряджені візерунчастими рисунками.

- Гомогенний – однорідний.

- Горищне перекриття – відокремлює тепле приміщення від холодного, повинно мати шар теплоізоляційного матеріалу.

- Горіння – швидкодіюча хімічна реакція сполучення речовин з окислювачем, яка супроводжується виділенням теплоти і випромінюванням світла.

- Гребень – горизонтальне пересічення схилів даху.

- Гребок – інструмент з довгою ручкою для розрівнювання розчиновою суміші.

- Грес «порчелланато» - неемальована плитка зі світлою або кольоровою основою, зерниста (схожа на граніт), дуже щільна, отримана шляхом пресування.

- Грес червоний – неемальована плитка з червоним ущільненим корпусом, отримана шляхом пресування.

- Густина – маса одиниці об’єму матеріалу.

- Густотерті фарби – напівфабрикат, що вміщує критично об’ємну концентрацію пігментів, які перед застосуванням розводять оліфою.

- Губка – нанесення і розрівнювання клею, зволоження стін для зняття шпалер.

- Гумовий півтерок – інструмент для малярних робіт, призначений для нанесення і розрівнювання першого шару суцільної  шпаклівки, а також без піскової накривки.

- Ґрунт – другий основний шар штукатурки.

- Ґрунтівка – матеріал призначений для збільшення адгезії оздоблювального матеріалу до основи, скріплення неміцної основи.

- Ґрунтування – нанесення грунтівок на основу перед шпаклюванням або фарбуванням.

- «Датська» декоративна штукатурка ( рідкі шпалери ) – композиція на основі натурального целюлозного волокна, зв’язуючого і спеціальних домішок.

- Дах – конструктивний елемент, який завершує і захищає будинок від впливу зовнішнього середовища.

- Двері – рухома огорожа, що забезпечує зв'язок між приміщеннями  або вхід чи вихід з них.

- Двійне випалення – древній спосіб отримання глазурованої плитки. Згідно цієї технології глиняну суміш спочатку пресують, обпалюють, після чого на поверхню черепка наносять глазур та обпалюють плитку другий раз.

- Деаерація – процес видалення повітря з суміші. Проводиться в основному при влаштуванні підлоги.

- Девілон – рулонний матеріал з кольорового полівінілхлоридного шару на  тканинній основі.

- Декоративний паперово – шаруватий пластик – листовий матеріал, який одержують гарячим пресуванням спеціальних видів паперу. Просочених синтетичними термореактивами. ( фенол формальдегідним та карбамідними полімерами )

- Декоративно – прикладне мистецтво – мистецтво виготовлення художніх виробів, що мають практичне застосування в побуті.

- Декстрин – клей, отриманий нагріванням сухого крохмалю з каталізаторами (органічними кислотами або сульфатами амонію)

- Деревоволокнисті плити (ДВП) – матеріал, виготовлений гарячим пресуванням деревоволокнистої маси, що містить в’яжучі полімерні смоли.

- Деревостружкові плити (ДСП) – матеріал, виготовлений гарячим пресуванням деревостружкових мас, який містить у своєму складі полімерні смоли.

- Дерев’яна киянка – дерев’яний молоток, призначений для осаджування плитки, укладеної на розчин.

- Дефекти – відхилення, що перевищують нормативні.

- Деформативність – властивість матеріалів змінювати початкову форму.

- Деформація будівлі – зміна форми та розмірів, а також утрата стійкості (осідання,зрушення, крен) будинків або споруд під впливом різних навантажень і впливів.

- Деформаційні шви – наскрізні прорізи в покритті підлоги, які перешкоджають утворенню осадочних щілин.

- Дизайн – термін, що визначає різні види проектної діяльності, що направлена на формування естетичного середовища.

- Дисперсність – ступінь подрібнення речовин на частинки; чим дрібніші частинки, тим більше  дисперсність.

- Дисперсія – суміш рідких та твердих ( дуже дрібних ) матеріалів.

- Дисперсія полівінілацетатна – в’язка біла рідина, легко змішується з водою, є зв’язуючи у водно – дисперсійних фарбах, призначених для зовнішніх та внутрішніх робіт.

- Ділянка – приміщення або його частина, де працює ланка штукатурів, малярів чи лицювальників.

- Довговічність – тривалість періоду експлуатації будівлі протягом якого вона не втрачає важливих експлуатаційних властивостей.

- Документ нормативний – сукупність вимог, обов’язкових для виконання при проектування та будівництві.

- Доповняльні кольори – кольори, які при  змішуванні дають ахроматичний колір.

- Допоміжні процеси – процеси за допомогою яких не створюється будівельна продукція, але вони необхідні для виконання основних.

- Допуск – різниця між найбільшим та найменшим граничними розмірами, що дорівнює арифметичній сумі допустимих відхилень від номінального розміру.

- Доричний ордер – один із трьох давньогрецьких архітектурних ордерів, що визначається простотою і масивністю оздоблення.

- Дранка штукатурна – тонкі дерев’яні рейки.

- Дуплекс – шпалери, що складаються з двох спресованих шарів паперу.

- Дутик – дефект штукатурки, що утворюється при використанні в штукатурному розчині недостатньо погашеного вапна.

- ДСТУ –П Б В.2..7-126-2006 «Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови».- національний стандарт України. Передбачає упорядкування вимог до властивостей сумішей будівельних сухих модифікованих ( СБСМ ), залежно від їх призначення, до правил приймання та методів контролю показників якості. Поширюється на суміші будівельні сухі модифіковані , які виробляються на основі в’яжучих модифікованих домішок, заповнювачів ( наповнювачів ) величиною до 5 мм та, за потреби, барвників ( пігментів ), що застосовуються під час будівництва, ремонту конструкцій будинків і споруд промислового та цивільного призначення згідно з ДБН В.2.6-22 2001.

- ДБН В.2.6-22 2001. «Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей» - державні будівельні норми  України. Поширюються на виконання та приймання робіт з улаштування покриттів будівельних конструкцій розчинами та фарбами на основі сухих  будівельних сумішей при будівництві та реконструкції будинків і споруд промислового та цивільного призначення. Норми регламентують: технологічні процеси опорядження та утеплення фасадів; облицювальні, штукатурні, фарбувальні та гідроізоляційні роботи; улаштування підлог.

- Дьоготь кам’яновугільний – в’язка рідина чорного чи бурого кольору, що складається з вуглеців та їх похідних. Одержують при переробці вугілля, торфу, деревини.

- Економічність будівлі – вартість 1м² або 1м³  під час будівництва, що не перевищує визначених норм.

- Екстер’єр – опорядження поверхонь ззовні приміщення.

- Екструзійована керамічна плитка – плитка виготовлена з тістоподібної маси вихідних матеріалів, сформована під час проходження через спеціальний отвір екструдера.

- Еластичність – властивість матеріалу змінювати під навантаженням форму і розміри без руйнування і відновлювати початкові форми і розміри після зняття навантаження.

- Еластичні герметики – це, в основному, тіоколові, кремнійорганічні та бутилкаучукові композиції. Застосовуються у конструкціях, що зазнають деформації.

- Електрофарбопульт – агрегат, що складається з електродвигуна і діафрагмового насоса, застосовується для фарбування водно – вапняними і водно – крейдяними сумішами.

- Емалева фарба ( емаль ) – фарбувальна суміш утворена пігментами, попередньо затертими на оліфі або розчиннику і розведена лаком.

- Емульсія – суміш двох або кількох рідких компонентів, в яких у зваженому стані знаходяться мікроскопічні крапельки іншої рідини, але не змішуються з цією рідиною..

- Емульгатор – апарат для приготування емульсій.

- Ентазис – плавна крива звуження колон.

- Еркер – обгороджена частина кімнати, яка виступає зовні фасаду і освітлюється кількома вікнами.

- Ескіз – попередній начерк, нарис креслень.

- Естетика – наука про прекрасне.

- Інвентар – сукупність знарядь, предметів та ін.

- Інструмент – засіб чи сукупність засобів, за допомогою яких робітник виконує необхідні роботи.

- Інтер’єр –  архітектурно і художньо оздоблена внутрішня частина приміщення, будівлі.

- Іоричний ордер – архітектурний ордер, форма якого більш мальовнича та витончена (період архаїки – 7-6 ст. до н.е.)

- Життєздатність розчину – час, протягом якого розчин придатний для роботи.

- Жорсткість просторова – здатність будинку і окремих його елементів зберігати свою початкову форму під дією прикладених сил.

- Загально будівельні роботи – земляні, кам’яні, бетонні, монтажні, покрівельні, ізоляційні, столярні, опоряджувальні.

- Заглушини – проміжки між подвійними вікнами.

- Закладати – заповнювати, займати простір розчином; клоччям, повстю тощо.

- Залишкова напруга – пружна напруга матеріалу, що залишається після його твердіння.

- Залізобетонні перекриття – плити суцільні, пустотілі чи ребристі.

- Замазка – густа шпаклівка для підмазування стиків.

- Заповнення швів розчином – втирання розчину у шви облицювання за допомогою терки.

- Заповнювачі в штукатурних розчинах – кістяк затверділого розчину, що зменшує усадку розчину і витрати в’яжучого.

- Затемнення фарбувальної суміші – додавання до фарбувальної суміші чорних пігментів.

- Затирання – проводиться коловими рухами терки а потім врозгін. Можна змінити загладжування гладилками.

- Захватка – приміщення, де працює бригада по його оздобленню.

- Захисні будівельні конструкції – конструкції, що ізолюють приміщення від зовнішнього середовища або розділяють їх між собою (стіни, перегородки, вікна).

- Звукоізоляційний шар підлоги – шар, що забезпечує звукоізоляцію згідно зі СНиП П-12-77 «захист від шуму».

- Звукопоглинання – здатність матеріалу послаблювати інтенсивність звукової хвилі при її проходженні через цей матеріал.

- Зв’язуючи речовини – рідини  різної в’язкості  ( з пігментами або без них ), що утворюють після висихання плівки на поверхні.

- Злив – нижній зовнішній укіс, призначений для відведення дощової води від віконного блока.

- Змішані кольори – кольори утворені змішуванням основних кольорів ( фіолетовий, оранжевий, зелений ).

- Змивка – рідина для видалення старих лакофарбових покриттів.

- Знак геодезичний – залізобетонний стовп, забитий сталевий штир,риска чи інші позначки, що фіксують планову і висотну геодезичну сітку на будівельному майданчику.

- Знежирення -  видалення масних плям з поверхні основи.

- Зовнішні стіни – огороджують приміщення від  навколишнього середовища і захищають  їх від атмосферного впливу.

- Зона небезпеки – простір, де діють небезпечні виробничі фактори.

- Зона розташування матеріалів – смуга шириною 1-1,1 м, на якій розташовують розчин і деталі, що встановлюють в конструкцію стін в міру їх зведення.

- Зона складування – смуга шириною до 1,6 м, де розташовують будівельні матеріали.

- Зубило – ручний інструмент, який застосовується під час підготовки поверхонь під оздоблення.

- Зубчате кільце-перфоруючий ролик – прокачування по старим шпалерам, обрізування  тонких шпалер

- Канелюри – вертикальні жолобки на колонах, відділені вузькими поясками чи ясенками.

- Каолін – біла вогнетривка глина.

- Капітальне будівництво – спорудження нових будівель та споруд, а також реконструкція і розширення діючих підприємств.

- Капітальність будівлі – сукупність  показників довговічності будівлі  та вогнестійкості конструкцій.

- Капітальний ремонт – оздоблювальні роботи пов’язані зі зміною існуючого вигляду приміщення з заміною конструктивних елементів.

- Капітель – частина колони, на яку опирається верхня частина споруди.

- Карбонація – утворення вуглекислих солей за рахунок взаємодії з вуглекислим газом (СО² ), який міститься у повітрі.

- Карниз  вінцевий – виступ стіни, створений для захисту стіни від вологи під час дощу.

- Карти трудових процесів – нормативний та інструктивний документ організації праці опоряджувальників, який розробляють для окремих робочих процесів опоряджувальних робіт на науковій основі.

- Кваліфікація – ступінь підготовки робітника до виконання певної роботи.

- Кельма – інструмент для розрівнювання та підрізання зайвого розчину а також для його нанесення на поверхню.

- Кераміка – вироби з обпаленої глини.

- Карниз – верхня частина стіни, виконана у вигляді звису, що призначена для відводу води від площини стіни

- Колона – несуча конструкція будівлі, що складається із бази, стовбура і капітелі.

- Кольори теплі – жовті або червоні кольори, які нагадують колір вогню, cонця розпеченого металу.

- Кольори холодні – синьо-зелені кольори, які нагадують колір води, трави,

- льоду.

- Конструктивні елементи – фундаменти, стіни, окремі види перекритій, сходи.

- Керамічна плитка – пластини різного формату, виконані з керамічного матеріалу відносно невеликої товщини.

- Керамзит –будівельний матеріал, який виробляють випаленням спучених глин +1100 _ 1200°С.

- Кесон – ритмічно повторювані заглибини, що утворюються при перетині між собою балок або елементів іншого складного навісного карнизу.

- Киянка дерев’яна – дерев’яний молоток.

- Кітч стиль – стиль який в своєму роді відкидає чистоту стилю, поєднує непоєднуване.

- Клінкерна плитка – неемальована плитка або емальована одинарного випалювання з різнокольоровою ( зазвичай ущільненою ) основою, отримана шляхом екструзії.

- Клінкер – округлі зерна, які одержують випалом мергелю +1500°С, служить сировиною для одержання цементу.

- Коефіцієнт білизни – показник ступеня білизни матеріалу.

- Колиски – сталеві загороджені майданчики, підвішені на сталевих канатах, які пересуваються за допомогою лебідок.

- Колір – властивість поверхні викликати у людини певні зорові відчуття.

- Колона – стовп, опора з постійним чи змінним поперечним перерізом. Може бути круглої, квадратної чи багатогранної форми.

- Колона – несуча конструкція будівлі, що складається з цоколя (бази), стовбура та капітелі.

- Колони з ентазисом – колони циліндричної форми, що поступово звужуються догори.

- Колошник – похила вузька смуга, що обрамляє низ панелей на стінах сходового маршу.

- Кольорові вапняно – піщані штукатурки – найекономічніший вид кольорового штукатурення, який виконують на розчині з вапняного тіста без домішок або з ними, а також відповідного кольору пігменту.

- Кольоровий тон – ознака кольору за якою йому можна  надати певну назву.

- Кольорові клейові суміші – фарбові суміші, до складу яких входить один з натуральних чи синтетичних клеїв.

- Конопатити – затикати діри, щілини клоччям, повстю та ін.

- Контраст кольору – змінювання  тону або світлості кольору під впливом розташованих поряд з ним інших кольорів.

- Косяки – частина товщини стіни, що не перекривається віконним чи дверним блоком. Бувають верхні і бокові, зовнішні і внутрішні.

- Котто – пориста плитка із  червоної глини одинарного обпалювання, отримана шляхом екструзії.

- Кошторис – складається на основі нормативних документів. Враховує всі витрати на будівництво, пов’язані зі спорудженням будівлі, вартість матеріалів і конструкцій, витрат на експлуатацію машин та зарплату.

- Кран – машина для піднімання та переміщення вантажу.

- Кристалізація – процес утворення кристалів з парів, розчинів, розплавів за досягнення деякої граничної умови.

- Крихкість – властивість матеріалу швидко руйнуватися під дією зовнішніх сил без попередньої деформації

- Крони – пігменти лимонного і жовтогарячого кольорів.

- Купорос – кристалогідрати сульфатів деяких двовалентних металів.

- Купоросна олія – концентрована сірчиста кислота.

- Кут сходу – відхилення віконного чи дверного відкосу від вертикалі або горизонталі.

- Лазур малярна – пігмент темно – синього кольору який використовують в олійних та емалевих сумішах.

- Лаки – розчин смол які  після випару розчинника на пофарбованій поверхні утворюють тверду прозору плівку.

- Лакофарбові покриття – сполуки, здатні при нанесенні тонким шаром  на поверхню тверднути, утворюючи плівку, яка міцно зчіплюється з основою

- Ланка – частина бригади з 2 – 4 чоловік які виконують певну операцію або вид робіт.

- Латекси синтетичні – водні дисперсії синтетичних канчуків у вигляді безколірної чи ледь пофарбованої рідини що є зв’язуючим  у водно – дисперсійних фарбах.

- Левкас – напіврідка крейдяна суміш, яку застосовують для підготовлення рельєфних поверхонь, наносять пензлем з подальшим шліфуванням.

- Лесування – нанесення тонкого шару фарби, що просвічується, на суху кольорову основу.

- Леткість – властивість компонентів лакофарбового покриття випаровуватись за визначений час, що впливає на висихання поверхні.

- Листи (плити) – облицювальний матеріал для стін та стель: азбестоцементні, гіпсокартонні, деревостружкові, деревоволокнисті і т.ін.

- Лоджія – тераса, вбудована в габарити будинку, обгороджена з трьох боків і відкрита тільки з боку фасаду.

- Лотки – заглиблення на поверхні підлоги, призначені для стікання рідини.

- Лугостійкість – властивість речовин протистояти руйнуючій дії лугів

- Лузга – внутрішній кут в місцях з’єднання  двох стін або стіни та стелі.

- Макловиця –щітка прямокутної форми для промивання, ґрунтування,  фарбування поверхні.

- Малки – дерев’яні реєчки різноманітної форми якими розрівнюють розчин між дерев’яними маяками  на стінах і стелях, укосах і за глушинах.

- Малярна станція – пересувний фургон з механізмами і устаткуванням для приготування, транспортування і нанесення на поверхню малярних сумішей.

- Мармур – твердий кристалічний камінь вапнякової породи.

- Марбліт – кольорове глушене скло для облицювання зовнішніх і внутрішніх стін.

- Марки сталеві – товсті сталеві цвяхи 50-70 мм завтовшки, до 10 мм Ǿ з головками квадратної або круглої форми та Ǿ ≥30 мм, застосовується замість розчинових маяків.

- Марс червоний ( редоксайд ) – коричнево – червоний пігмент, який застосовують для приготування лакофарбових матеріалів.

- Мастика – пластична суміш в’яжучого, тонкомеленого  наповнювача і дрібних добавок.

- Машина – механізм, який виконує будь-яку роботу і може самостійно переміщатися.

- Машинне нанесення – нанесення сумішей на основу за допомогою штукатурних станцій,

- Маяки – розчинові смуги або дерев’яні чи металеві рейки, розміщені на поверхні на відстані 1,2-1,5 м одна від одної, які є напрямними для пересування правила або малки під час розрівнювання розчину.

- Методи виконання робіт – послідовність виконання ланкою або бригадою певних  робіт.

- Механізм – сукупність рухомо-з′єднаних деталей (ланок), що здійснюють задані рухи під дією прикладених сил.

- Мілорі  (малярна лазур) – пігмент темно – синього кольору, що застосовується в олійних і емалевих фарбах.

- Мінеральна повсть – випускається у листах та рулонах. Для скріплення волокон між собою вату просочують невеликою кількістю синтетичних смол і пресують.

- Мінімалізм стиль – стиль, що характеризується відсутністю декору як такого, і пошуком ідеальних пропорцій,нових кольорів.

- «Містки» - вузькі смужки картону, що ділять візерунковий малюнок трафарету і надають йому цупкості.

- Містки холоду – обмежені за об’ємом частини будівельних елементів, через які здійснюється підвищена тепловіддача.

- Міцність – здатність матеріалу протистояти дії зовнішніх і внутрішніх сил без руйнування й істотних залишків деформації.

- Мозаїка – різновидність монументально-декоративного живопису, яка відтворює малюнок шляхом набору його з кусочків скла, кераміки.

- Молоток  штукатурний – інструмент для виконання допоміжних операцій з підготовки поверхні до оздоблення.

- Монокобтура – емальована плитка одинарного випалювання з кольоровою або білою основою, формована пресуванням.

- Монолітні будівлі – будівлі споруджені у спеціальних формах(опалубці) і, як правило, мають металевий каркас (скелет).

- Морозостійкість – здатність матеріалу витримувати в водо насиченому стані багаторазове почергове заморожування і відтавання без істотних втрат міцності і маси. Характеризується циклами заморожування, один цикл рівний одному заморожуванню і відтаванню.

- Набризк – перший шар штукатурки, товщина якого 2 – 4 мм, виконується з пластичного розчину, бажано способом накидання.

- Набризкування – оздоблення поверхні нанесенням різної за кольором фарбувальної суміші у вигляді дрібних бризок.

- Накатування малюнка – нанесення візерунків  на пофарбовану поверхню рельєфним валиком.

- Накидання  розчину – процес нанесення розчину на поверхню при допомозі ковша або кельми.

- Накривка – третій шар штукатурної накиді. Утворює гладенький шар розчину, який можна легко затерти.

- Намазування  розчину – процес нанесення розчину на поверхню при допомозі сокола дерев’яного, шпателя, штукатурної лопатки з сокола та напівтерки.

- Напилення – спосіб нанесення на поверхню будівельних виробів та конструкцій порошкоподібних полімерів, які,  розплавляючись, прилипають до неї, а при охолодженні утворюють міцну плівку покриття.

- Напівколона – вертикальний напівкруглий виступ з площини стіни.

- Наповнювачі  в малярних сумішах – мінеральні порошки білого кольору ( крейда, тальк, каолін ), які знижують витрату пігментів; нерозчинні у зв´язуючому і не мають власного кольорового тону

- Насиченість кольору – ступінь різниці хроматичного кольору від ахроматичного тієї самої світлості.

- Настил – підлога риштувань і підмощувань.

- Неводна фарбувальна суміш – суміш, в якій в’яжучим матеріалом є висихаючи масла ( оліфи ) або смоли, розведені у розчинниках.

- Нерівності поверхні – відхилення, які виявляють при накладанні правила чи шаблона.

- Нівелір – оптичний прилад, який разом з нівелірними рейками використовують для визначення проектних позначок.

- Нівелірні рейки – дерев’яні бруски з позначками у сантиметрах і  цифровими значеннями в дециметрах.

- Ніздрювате скло (піноскло) – утеплювач будинків‎,який виготовляють із склобою або сировини для виготовлення віконного скла.

- Ніша – заглиблення у стінах для розміщення приладів опалювання, влаштування вбудованих шаф тощо.

- Норма виробітку – кількість готової продукції, яку має виробити за одиницю часу робітник відповідної кваліфікації або ланка.

- Норма часу – кількість робочого часу, яка надається робітникові відповідної професії і кваліфікації за умови повного використання засобів виробництва, правильної  організованої праці для виконання одиниці продукції.

- Нормо комплект  - технологічно необхідний набір інструментів, пристосувань та інвентарю на бригаду.

- Нульовий горизонт – площа, що проходить на рівні підлоги першого поверху.

- Норма часу – кількість робочого часу, який надається робітнику певної кваліфікації для виконання одиниці продукції, роботи 1 метр квадратний облицювання стін шпалерами, 1 метр квадратний фарбування тощо)

- Оббивати – покривати стіни, стелю матеріалом, прибиваючи його цвяхами, скобами та ін..

- Об’єктний потік виконання опоряджувальних робіт – комплексний процес, що складається з кількох спеціалізованих потоків, які виконують з урахуванням технологічного та організаційного взаємозв’язку, максимально суміщаючи їх у часі, із забезпеченням ритмічності виробництва і найраціональнішого використання техніки

- Облицьовування – покриття поверхні стін і підлоги плитковими матеріалами.

- Облом – криволінійна або прямолінійна форма витягнутої архітектурної деталі.

- Обноска – тимчасова огорожа на будівельному майданчику для закріплення вісей будинку.

- Обробляти поверхню – надавати поверхні певного вигляду.

- Оздоблення – декоративне опорядження поверхні.

- Оксид хрому ( хромова зелень ) – суміш жовтих пігментів з малярною лазур’ю, застосовується в олійних і емалевих сумішах.

- Оксидація –ущільнення олії, яку нагрівають до температури +130° С…+150° С і через яку пропускають повітря.

- Оліфа: алкідна гліфталева – прозора рідина, призначена для розведення густо тертих фарб для зовнішнього та внутрішнього фарбування; натуральна ( лляна, конопляна та ін.. )- масляниста рідина з домішками сикативів, використовується для розведення густо тертих фарб, приготування грунтівок, шпаклівок, підмазочних паст; оксоль ( напівнатуральна оліфа ) – темна масляниста рідина з домішками сикативу і уайт – спіриту, застосовується для розведення густо тертих фарб.

- Опалубка – дерев’яна чи металева форма для виготовлення монолітних конструкцій.

- Операція –організаційно неподільна і технологічно однорідна робота, яка не досягає кінцевої продукції, але необхідна для її отримання.

- Опоряджувальні роботи – комплекс будівельних процесів: штукатурні роботи, опорядження поверхонь матеріалами індустріального виробництва, облицювальні, малярні, шпалерні, склярські роботи та влаштування покриття підлоги.

- Організація робочого місця – раціональне розміщення потрібних для роботи пристроїв, інструментів та матеріалів на ділянці, в межах якої працює робітник.

- Орнамент – візерунок, на ритмічному чергуванні й поєднанні геометричних елементів або стилізованих рослинних або тваринних мотивів.

- Основа природна – г´рунт, який може без додаткового зміцнення сприймати масу будівлі з усіма навантаженнями на неї.

- Основа керамічної плитки – корпус плитки.

- Основні кольори – кольори, які не можна дістати змішуванням інших кольорів ( червоний, синій, жовтий ).

- Охра – пігмент жовтого кольору.

- Охорона праці – система правових соціально –економічних, організаційно – технічних, санітарно – гігієнічних і лікувально – профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці.

- Опоряджувальні роботи – роботи, що надають будинку або споруді закінченого вигляду.

- Падери – найпростіші карнизи у вигляді  ¼ кола. Виконують спеціальним або звичайним півтерком.

- Пандус – похила площина, що з’єднує суміжні приміщення або окремі частини підлоги, що мають різні відмітки по висоті.

- Панель – нижня частина стіни, пофарбована в колір, який відрізняється від основного кольору стіни.

- Пантографи – пристрої для збільшення малюнків.

- Парапет – невисока стіна, що огороджує дах.

- Паропроникність – властивість матеріалу пропускати через свою товщину пар.

- Паста: гіпсокрейдяна – вміщує, % гіпсове в’яжуче – 33,3, крейду – 66,7, водно –клейовий розчин – 2; застосовується під час вапняного фарбування; пігментна – сухі пігменти, затерті на воді, оліфі або іншому розчиннику.

- Пемза – легка вулканічна пориста порода ясно-сірого кольору, схожа на застиглу піну.

- Пензлі (круглий, плоский ) – ручний інструмент для ґрунтування та фарбування; трафаретні – для роботи по трафарету ( плоскі, круглі ) з коротним шорстким волосом; фігурні – для фарбування радіаторів опалювання і стін за ними; фільончасті – для витягування тонких ліній.

- Пентафталева смола – зв’язуючи, яке використовується під час виготовлення фарб і емалей.

- Перемичка – частина стіни, яка перекриває проріз.

- Перекриття – горизонтальні конструкції, що поділяють простір будівля на поверхи.

- Пероксид марганцю – пігмент чорного кольору, добре змивається водою.

- Перспектива – спосіб художнього зображення речей і простору на площині у відповідності з зоровим сприйняттям предметів людиною.

- Перхлорвінілова смола – зв’язуючи, застосовується під час приготування фасадних фарб, емалей та лаків.

- Півколони – вертикальні напівкруглі виступи на стіні.

- Півтерок – інструмент для намазування та розрівнювання розчину.

- Пігменти –тонкоподрібнені кольорові порошки, нерозчинні у воді та зв’язуючій рідині; утворюють непрозору3 кольорову плівку

- Підлога – багатошарова конструкція, яка складається із покриття ( чистої підлоги ), прошарку, підстильного шару та основи.

- Підмазки ( лакова та олійна ) – вміщують натуральну оліфу ( для олійної підмазки ) або шпаклювальний лак ( для лакової підмазки ), тваринний

- Підмощування – тимчасові пристосування, що встановлюються на перекритті для виконання кладочних або штукатурних робіт.

- ( плитковий ) клей – 10% водний розчин, воду, крейду – до робочої в’язкості.

- Підошва  фундаменту – нижня частина фундаменту, яка безпосередньо спирається на основу.

- Підстильний шар підлоги – шар підлоги, що  розподіляє навантаження на грунт.

- Пілястри – вертикальні прямокутні виступи на стінах.

- Піно декор – різновид піноскла, виготовлений спіканням скло порошку із введенням газоутворюючих добавок.

- Піноплен – рулонний матеріал з рельєфним шаром зі спіненого кольорового полівінілхлориду на паперовій основі

- Пісок – сипка суміш кварцових, рідше – польовошпатних зерен. Розміром 0,16-5 мм. Заповнювач..

- Пластичність – здатність матеріалу без руйнування змінювати свої розміри і форму під впливом зовнішнього навантаження і зберігати ці зміни після припинення її дії.

- Пластифікатори – речовини, до вводяться до складу лаків, фарб, клеїв для підвищення їх пластичності та еластичності.

- «Пластоун – Мікс» - декоративна оздоблювальна штукатурка на мінеральній основі.

- «Пластоун – Тон» - структурні декоративні оздоблювальні штукатурки на основі мінерального або кварцового наповнювача.

- Плівка полівінілхлорид на декоративна без основна – плівка з малюнком, що імітує структуру деревини, каменю, тканини.

- Плівко утворювачі – зв’язуючи, що утворюють з пігментами або без них плівку на поверхні, яку фарбують.

- Поверхня: глянсова – відбиває лише частину падаючих променів, а решту – розсіює; дзеркальна – відбиває всі падаючі промені; матова – розсіює падаючі промені.

- Подряпки – інструменти для створення борозен у пластичному шарі штукатурки.

- Пожежна безпека – стан об’єкта, за якого унеможливлюється пожежа, а в разі її виникнення вживаються необхідні заходи щодо усунення негативного впливу небезпечних чинників пожежі на людей, будівлі та матеріальні цінності.

- Покривність – властивість фарби під час нанесення робити невидимим колір поверхні, який був до фарбування.

- Полівінілхлоридні декоративні листи «Полідекор» - листи, що імітують різьблення по дереву або карбування по металу,виготовляються методом вауумформування жорсткої полівінілхлоридної плівки, попередньо з´еднаною з оздоблювальною плівкою.

- Поліетилен – продукт полімеризації етилену.

- Поліетиленові листи з анкерними ребрами – листи для облицювання стін приміщень, де потрібні водонепроникність і хімічна стійкість залізобетонних конструкцій, виготовляють методом екструзії з поліетилену низької густини.

- Полівінілацетатна дисперсія – зв’язуючи водно – дисперсійних фарб( тих які розводяться водою ).

- Полівінілхлоридний лінолеум – матеріал для покриття підлоги, виготовлений з полівінілхлориду, пластифікаторів, наповнювачів, пігментів та різноманітних добавок каландровим, екструзій ним або вальцьовим способом.

- Полівінілхлоридний одношаровий маслобензостійкий лінолеум – матеріал для покриття підлог приміщень громадських та виробничих споруд з підвищеними вимогами  до маслобензостійкості та дії мийних засобів.

- Полівінілхлоридний важко займистий  лінолеум – лінолеум, призначений для покриття підлог внутрішніх палуб кораблів і суден усіх типів з необмеженим районом плавання.

- Полівінілхлоридний антипірований  лінолеум – лінолеум з антистатичними властивостями, використовується при покритті підлог приміщень громадських і виробничих приміщень з підвищеними вимогами до вогнестійкості та антистатичного захисту.

- Полівінілхлоридний лінолеум на тканій основі – лінолеум, який використовують для підлог приміщень житлових, громадських і виробничих приміщень.

- Поліізобутилен – каучукоподібний еластичний полімер, використовується виробництві різноманітних герметизуючи, стійких проти корозії та гідроізоляційних матеріалів, клеїв.

- Полімери – синтетичні смоли,високомолекулярні органічні сполуки.

- Полімеризація – ущільнення олії шляхом нагрівання її  в спеціальних апаратах до температури близько 3000° С.

- Полімерцементні матеріали – композиційні будівельні матеріали, основу яких становить матриця затверділого мінерального в’яжучого з розподіленим у ній полімером,

- Полімерцементні декоративні штукатурки – штукатурки призначені для декоративного опорядження фасадів  і складаються із цементу, вапна, наповнювача ( кварцового піску, білих карбонатів ), полімерного в’яжучого, уповільнювачів тужавлення, водо утримуваного агента, реологічних домішок і армуючи матеріалів.

- Поліпропіленові листи – листи для облицювання внутрішніх стін громадських, адміністративних і виробничих будівель, виготовлені методом екструзії.

- Поліпшена штукатурка –штукатурка, що  складається з на бризку, ґрунту та накривки.

- Полістирол – продукт полімеризації стиролу – безбарвної, нерозчинної у воді рідини. Виготовляють фарби, смоли, облицювальні плитки.

- Портландцемент – гідравлічна в’яжуча речовина, результат тонкого помолу випаленого до спікання (+1450°С) мергелю певного складу або штучної суміші вапняку та глини (75% і 25%).

- Помости – трубчастий багатоярусний каркас, який має робочі настили, огородження та драбини.

- Пом’якшення – приглушення яскравого тону фарбової суміші.

- Поташ – вуглекислий калій (К2СО3) – порошок білого кольору, додають у водному розчині до цементних,цементно-вапняних та цементно-глиняних розчинів, щоб вони не замерзали.

- Поясок – проміжний карниз, який розчленовує по висоті фасаду стіну на яруси.

- Правило лугове – інструмент для оброблення внутрішніх кутів.

- Працездатність – здатність людини до праці, яка визначається рівнем її фізичних та психологічних можливостей, станом здоров’я, професійною підготовкою.

- Присхідець – вертикальна площина східців.

- Примикання – місце сполучення підлоги зі стінами, перегородками, колонами.

- Природна пемза – вивержена гірська порода. Дуже пористий твердий скловидний камінь. Застосовується для сухого та мокрого шліфування.

- Природні смоли – продукт виділення рослини та дерев: каніфоль тощо.

- Проект виконання робіт – технічний документ, який визначає спосіб виконання і організації робіт при зведенні будівельного об’єкту.

- Проста штукатурка – штукатурка, що складається з набризку і грунту; її виконують у тимчасових приміщеннях, а також на стінах підвальних і цокольних поверхів.

- Професіограма – систематизована інформація щодо професії та психофізіологічних вимог, що висовуються до спеціаліста.

- Проклеювання – покриття клейовою сумішшю поверхні, що готують під фарбування.

- Прооліфлення – нанесення оліфи на обштукатурені та дерев’яні поверхні перед фарбуванням.

- Профільні погонажні вироби – плінтуси, поручні, поріжки дверних прорізів, наличники на про ступи сходових маршів,  розкладки для кріплення облицювальних листів, елементи внутрішніх облицювань, накладки кутові, трубки, виготовлені способом екструзії на основі полівінілхлориду або його співполімерів з різними добавками.

- Прошарок – проміжний шар між вирівнювальним шаром і облицювальним покриттям – повинен бути 7 – 15 мм, якщо він з розчину і 3 – 5 мм з мастики.

- Пружність – властивість лакофарбової плівки змінювати свою форму під дією навантаження і відновлювати її після зняття цього навантаження.

- Покриття підлоги – верхній шар підлоги, що безпосередньо піддається експлуатаційному впливу.

- Пробкові шпалери –тонкий шар натуральної пробки, нанесений на паперові полотно.

- Проступ – горизонтальна площина східців.

- Простінок – ділянка стіни, розташована між прорізами.

- Парова пластина – полегшення видалення шпалер зі стіни. Зволоження шпалер парою, яка виходить з отворів пластини.

- Перегородка – елемент будівлі, що служить для розмежування внутрішнього простору  будівлі в межах одного поверху на окремі приміщення.

- Рама віконна – віконне переплетення разом з шибками.

- Рапорт – елементи геометричного орнаменту, які через певні відрізки повторюються.

- Рейсмус – інструмент для нанесення розмічувальних рисок при розкроюванні плиток.

- Реконструкція – оздоблювальні роботи зв’язані зі зміною існуючого вигляду та функціонального значення будинку, що раніше експлуатувався.

- Репер – геодезичний знак на будівельному майданчику, його висотне розташування ( абсолютна позначка щодо рівня Балтійського моря ) = 119,200.

- Розбивка покриття – вимірювання, які визначають форму площі основи, місце розміщення і розміри його основних елементів.

- Ригелі – горизонтальні конструкції елементів, які є опорою міжповерхового перекриття.

- Риштування -  багатоярусна конструкція, яка дає змогу влаштувати робочі місця на різних горизонтах.

- Рідке ( калійне ) скло – густа рідина ( безбарвна або сірого кольору ), є зв’язуючим у фарбових сумішах для опорядження фасадів і приміщень з високою вологістю повітря.

- «Рідкі шпалери» - матеріал  для оздоблення стін виготовлений на основі целюлози, та включає добавки, що надають йому колір.

- Робоче місце – зона роботи оздоблювальника разом з необхідними матеріалами та інструментами.

- Розбіл – світла кольорова фарбувальна суміш, утворена змішуванням кольорових та білих пігментів або фарб.

- Розетка – орнаментальний мотив у вигляді круглої квітки з однаковими пелюстками.

- Розріджувачі – рідкі лакофарбові  матеріали, призначені для розчинення сухих неорганічних та густо тертих фарб.

- Розріз – креслення будинку, розсіченого вертикальною площиною, як правило, по сходовій клітці.

- Розчинові суміші – багатокомпонентна система, яку одержують перемішуванням сухої будівельної суміші та води в заданому співвідношенні.

- Розчинники – рідини ( скипидар, уайт – спірит, ацетон та ін.. ), що застосовуються для надання малярним сумішам робочої в’язкості, миття інструменту, посуду, пристосувань, устаткування після роботи.

- Розшивання тріщин – розширення тріщин в шарі штукатурки для заповнення її підмазочною пастою.

- Русти – шви на штукатурених поверхнях, що мають вигляд каменів різної форми.

- Рустівка – інструмент для виконання рустів у пластичному шарі штукатурки.

- Ручники – круглі та пласкі пензлі, що використовуються для ґрунтування та фарбування.

- Рухливість розчиновоЇ суміші – здатність розчиновоЇ суміші розтікатися під дією власної маси або дією зовнішніх сил.

- Робоче місце – місце, що включає робочу зону, розміщення будівельних

- матеріалів та вільну зону для пересування.

- Рогожана щітка – інструмент для малярних робіт, призначених для змочування поверхні водою, розмивання старої   клейової плівки, нанесення водяних ґрунтовок на поверхню.

- Ролик для швів – розгладжування країв шпалер на швах.

- Сажа – пігмент чорного кольору. Який легко змішується з олією, клейовою та мильною водою.

- Сандрик – невеликі карнизи, розташовані над вікнами та дверима.

- Санчата – елемент шаблона для витягування тяг, на якому кріплять профільну дошку.

- Світлостійкість – властивість матеріалу зберігати свій колір під дією світлових променів.

- Світлота ( яскравість ) – здатність ( більша або менша ) пофарбованої поверхні наближатися до білого кольору.

- Світлість кольору – ознака хроматичного кольору, що залежить від його здатності відбивати світлові промені.

- Сграфіто – спосіб декоративного оздоблення стін продряпуванням  шарів штукатурки.

- Сиг ран ( синтетичний граніт ) – склокристалічний матеріал на основі скла з доменних шлаків і деяких інших промислових відходів, за фактурою нагадує природні камені – граніт і мармур.

- Синтетичні латекси – зв’язуючи водно – дисперсійних фарб, які готують на водній основі синтетичних канчуків.

- Симплекс – тонкі одношарові шпалери.

- Сієна палена – пігмент коричневого кольору, що застосовується в лакофарбових матеріалах.

- Скарпель – інструмент для сколювання нерівностей кам’яних та бетонних поверхонь.

- Скло – світлопроникний матеріал; будівельне скло і скляні вироби використовуються при оздобленні і декоруванні.

- Скло дрібняк декоративний – матеріал для фактурного опорядження стін будівель, має різні кольори, звичайно двох фракцій з розмірами зернин 0,6…1,4 і 0,8…2,8 мм.

- Склокремнезит – облицювальний матеріал, який виготовляють  зі склогрануляту в суміші з кремнеземом.

- Скломармур – склокристалічний мармур, який одержують безперервним прокатом оглушеної білої та кольорової скломаси.

- Склопластики – матеріали зі скляних волокон або тканин, зв’язаних синтетичним полімером, призначені для декоративного оздоблення стін.

- Скребачка – інструмент для підготовки поверхонь під штукатурення                   ( зчищення нерівностей ).

- СНиП 3.04.01 – 87 «Изоляционные и отделочные покрытия». -  будівельні норми і правила. Розповсюджуються на виробництво і приймання та улаштування ізоляційних, опоряджувальних та захисних покриттів і підлог будівель і споруд.

- СНиП 2.03.13 – 88 «Полы». -  будівельні норми і правила. Розповсюджуються на проектування підлог виробничих, житлових, цивільних, адміністративних і побутових будівель.

- Смоли синтетичні – розчин полімерів в органічних розчинниках, є зв’язуючим в емалях.

- Спектр – різнокольорова смужка, що утворюється при проходженні сонячного променя через тригранну призму.

- Сполучення – місце з’єднання різнотипних основ.

- Сталеві щітки (дротяні, цвяхові) – для очищення поверхонь від забруднення і для надання їм шорсткості перед штукатуренням.

- Стандарт – комплекс нормативно – технічних вимог, норм і правил на продукцію масового застосування, затверджених як обв´язкові для підприємств та організацій – виробників і споживачів цієї продукції.

- Стійкість – властивість зберігати рівновагу в разі дії зовнішніх та  внутрішніх сил.

- Стіни – вертикальні конструкції будівель.

- Стиранність – властивість покриття зменшуватись в об’ємі  та масі під дією зусиль.

- Стиль – сукупність рис,  «мова» проекту, його характер.

- Стояк – вертикальний брус або профіль, що служить опорою чогось.

- Стяжка – шар цементно – пісчаного розчину, не менше 40 мм завтовшки, який влаштовують під плиткові, лінолеум ні та інші основи.

- Сурик залізний – пігмент червоного або  темно – вишневого кольору, який застосовується в олійних і емалевих сумішах.

- Суспензія – рідка суміш твердих часток, зважених у рідині.

- Суха будівельна суміш – багатокомпонентна система, що готується дозуваннями і ретельним перемішуванням мінеральних в’яжучих, полімерних в’яжучих, наповнювачів та інших домішок; змішується з водою безпосередньо перед застосуванням.

- Суха штукатурка – гіпсокартонні плити, які прикріплені до поверхні базових стін. Застосовуються для опорядження внутрішніх приміщень.

- Схема робочого місця – графічне зображення ділянки з розкладеними матеріалами, інструментами та вказаними проходами.

- Сходи – конструктивний елемент. Призначений для сполучення між поверхами.

- Сходовий марш – ряд східців між двома площадками.

- Скребок – здирання шпалер.

- Скребок-терка – видалення шпалер.

- Скловолокнисті шпалери – шпалери із скловолокна з рельєфним узором,

- пристосовані для покраски після наклеювання на  поверхню.

- Синтетичні шпалери – синтетичний рулонний матеріал, виготовлений на основі полі- вінілхлоридної смоли.

- Стіни – вертикальні конструкції будівлі.

- Твердість – здатність матеріалу чинити опір проникненню в нього більш твердого тіла;визначається маятниковим приладом.

- Теплі кольори – хроматичні кольори, які нагадують колір вогню, сонця, розжареного металу ( жовто – червоні кольори ).

- Теплоізоляційні штукатурки – штукатурки з використанням сухих сумішей, які перед нанесенням розводять водою до потрібної консистенції,та використовують легкі заповнювачі: перліт, вермикуліт, шлаки, пемзу.

- Теплоізоляційний шар підлоги – шар, що забезпечує теплоізоляцію підлоги.

- Теракотові вироби – однотонні неглазуровані природно забарвлені керамічні вироби.

- Терацевий розчин – замішана водою суміш цемент у, пігменту і кам’яного дрібняку з твердих декоративних порід.

- Терка – інструмент для затирання та розрівнювання штукатурних шарів  на поверхні стін і стяжок під підлоги.

- Техніка безпеки –система організаційно – технічних засобів, що запобігають впливам на працюючих небезпечних виробничих факторів.

- Технологія – наука про переробку та обробку матеріалів, способи виконання виробничих процесів, виготовлення продукції.

- Технологічна лінія – механізми й устаткування, розташовані в певній послідовності для приготування сумішей для оздоблення.

- Техно стиль – стиль якому властива особлива психологія життя, поєднує в собі всі можливі сучасні технології і особливу атмосферу, світогляд.

- Технологічні карти – робочий документ для організації опоряджувальних робіт на научній основі, мають розділи: галузь застосування,організація та технологія виконання робіт, вимоги до якості приймання робіт, калькуляція витрат праці, машинного часу і заробітної плати; матеріально – технічні ресурси, техніку безпеки та техніко – економічні показники.

- Технологічна карта – технічна документація, що складається з креслень, схем, тексту для виконання робіт новими сучасними методами.

- Тирса – відходи деревообробних підприємств, служать заповнювачем для теплоізоляційних штукатурок, ксилоліту, мастик. Мають бути сухими і не мати маслянистих домішок.

- Торкретування поверхні – нанесення на поверхні щільної водонепроникної торкрет – штукатурки при допомозі цемент – гармати.

- Торцювання – оброблення свіжопофарбованої поверхні торцевими ударами щітки, що надають поверхні шорсткуватої, матової фактури.

- Торцювання по лесу вальному шару – забезпечує просвічування попереднього фарбового шару в заглибленнях від удару щітки.

- Трапи – заглиблення у зниженій частині підлоги, закритій гратами, які лежать на рівні покриття.

- Трафарет – шаблон для виконання рапортів, являє собою твердий папір з вирізаними отворами, сукупність яких складає малюнок.

- Трафарет зворотній – трафарет, за допомогою якого рисунок утворюється за рахунок фону пофарбованої поверхні.

- Трафарет прямий – трафарет, за допомогою якого рисунок виконується кольором, що відрізняється від кольору поверхні.

- Тупування – оброблення раніше пофарбованої висохлої поверхні за допомогою гумової губки,мішковини або жмутка поверхні.

- ТУ У В.2.7 – 26.6 – 23079576 – 003 – 2003. Технічні умови, згідно яких випускається продукція ТМ «БудМайстер».

- Тяги – профільовані смуги або обрамлення, виконані з будівельного розчину, шляхом поступального прямолінійного чи криволінійного  руху шаблона.

- Укос – вертикальний елемент віконного прорізу.

- Ультрамарин ( синька ) – пігмент синього кольору, що знімає жовтизну у вапняних і крейдяних фарбових сумішах.

- Умбра – пігмент коричневого кольору для приготування фарб різного кольору.

- Умови праці – сукупність чинників виробничого середовища і виробничого процесу, які впливають на здоров’я і працездатність людини під час її професійної діяльності.

- Усьонок – зовнішній кут, утворений у місцях з’єднання двох стін.

- Фактура – особливості опорядження поверхні будівлі.

- Фальц – кромки стиків, що  з’єднують «картини» листів сталевої покрівлі: горизонтальний – притиснутий до сталевої покрівлі; стоячий (вертикальний) - виступає з площини покрівлі.

- Фанера – це листовий матеріал,склеєний з трьох і більше шарів лущеного шпону.

- Фарба – суспензія пігментів і наповнювачів і оліфі або водній дисперсії синтетичних полімерів: водно –дисперсна – суспензія пігментів і наповнювачів у водній дисперсії синтетичного полімеру; густо терта кольорова – затерта на оліфі суспензія пігментів і наповнювачів, яку до малярної консистенції розводять  оліфою; олійна (глянсова) – утворює під час висихання щільну глянсову плівку; олійна і алкідна – призначена для зовнішніх та внутрішніх робіт, готові до застосування;матова – готують із густо тертої фарби із домішками розчинника, сикативу і розплавленого воску.

- Фарби інтенсивні (густі) – з переважанням кольорових пігментів над білими: нормальні – з нормальною кількістю кольорового та білого пігментів; розбілені – з переважанням білого пігменту і невеликою кількістю кольорових (для підфарбування); цільні  - з пігментів одного кольору.

- Фарбопульт – переносний апарат ручної дії для механізованого розпилення водно – клейових і вапняних сумішей.

- Фарбопульт електричний – переносний апарат для механізованого фарбування стель і стін водними фарбовими сумішами.

- Фарбування – нанесення фарбової суміші на поверхню конструкції:

- просте – складається з мінімальної кількості операцій, які виконують під час опорядження підсобних та інших допоміжних приміщень;

- поліпшене – має достатню кількість необхідних операцій, які виконують під час опорядження приміщень житлового, виробничого та громадського призначення.

- високоякісне – характеризується найбільшою кількістю операцій,які виконують під час опорядження основних приміщень будівель громадського призначення.

- Фарбові суміші – поєднання конкоподріблених пігментів зі зв’язуючим, котре утворює після висихання на поверхні щільну кольорову плівку.

- Фарбові суміші нормальні – суміші, які вміщують білі та кольорові пігменти в майже однаковій кількості.

- Фарбувальний агрегат -  поєднання апаратів для нанесення фарбової суміші на поверхню: пересувний – складається із фарбо нагнітального бачка, пересувного компресора, пістолета – фарборозпилювача; переносний – має пересувний компресор і пістолет – фарборозпилювач зі змінним бачком, застосовується за невеликих обсягів малярних робіт; пневматичний – укомплектований пересувним компресором, фарбо нагнітальним бачком, ручним фарборозпилювачем і шлангами, що подають фарбову суміш та стиснуте повітря.

- Фасади – зовнішні поверхні будівель і споруд: головний фасад, дворовий, бокові фасади. Дає уявлення про зовнішній вигляд будівлі, силует, пропорції.

- Фаянс – дрібнопористий керамічний матеріал, покритий прозорою легкоплавкою глазур’ю.

- Ферма – конструктивний елемент будинку, що складається з верхнього і нижнього  поясів і грат.

- Фільонка – вузька кольорова або візерунчаста смуга завширшки 5 – 30 мм, призначена для декоративного  оздоблення стін.

- Флейцова щітка – плоска або кругла щітка з довгим волосом, призначена для згладжування свіжопофарбованої поверхні.

- Фриз – кольорова або візерунчаста смуга шириною 20 – 60 см призначена для декоративного оздоблення стін, примикає до стелі.

- Фронт робіт – простір в межах якого працює ланка або бригада разом з необхідними  для роботи механізмами, інвентарем та пристосуванням.

- Фронтон – ділянка стіни, яка огороджує горище у разі влаштування даху двосхилої форми.

- Фундамент – підземна частина будівлі , що сприймає навантаження від неї та передає їх на основу.

- Фасад – зовнішня поверхня будівель і споруд, яка дає уявлення про зовнішній вигляд будівлі, художню виразність, силует, пропорції; фасади бувають: головний, дворовий, бокові та торцеві..

- Фаска – зрізаний плоско або заокруглення зовнішній кут.

- Фаянс  (біла маса ) – емальована плитка подвійного випалювання з пористою і білою основою, формована пресуванням.

- Фасад – зовнішня центральна сторона будівлі.

- Фаска – зрізаний плоско або заокруглення зовнішній кут.

- Фаянс  (біла маса ) – емальована плитка подвійного випалювання з пористою і білою основою, формована пресуванням.

- Фільонка – вузька кольорова або візерунчаста смуга завширшки 5-30 мм.

- Флейцова щітка – намазування і підмазування клею.

- Хроматичні кольори – кольори сонячного спектру, які мають такі

- властивості: світлота, кольоровий тон, насичений колір.

- Хай – тек стиль – стиль, якому характерні прямі лінії, різкі форми, за часту виконані в металі.

- Хімічна стійкість – здатність  матеріалів протистояти дії лугів, кислот, солей, газів.

- Холодні кольори – хроматичні кольори, які нагадують колір води, трави, льоду (синьо – зелені )

- Хроматичні кольори – кольори сонячного спектра та всі не ахроматичні кольори.

- Хромова зелень  (оксид хрому ) – суміш пігментів (жовтих кронів з малярною глазур’ю ), яку додають до олійних та емалевих фарб.

- Цементи– група гідравлічних в’яжучих, які відрізняються один від одного своїми технічними властивостями, призначенням та областю застосування:

- Портландцемент- гідравлічний в’яжучий матеріал, отриманий подрібненням портландцементного клінкеру і невеликої кількості гіпсу (1,5-3%).

- Шлакопортландцемент – гідравлічний в’яжучий матеріал, отриманий подрібненням доменного гранульованого шлаку (21-80%), портландцементного клінкеру (79-20%) і невеликої кількості гіпсу (не більше 5%). Застосовують під час  зведення залізобетонних конструкцій і споруд, на ньому готовлять кладочці та штукатурні розчини.

- Швидкотверднучий портландцемент (ШТЦ).Застосовують для бе6тонів, монолітних та збірних конструкцій з підвищеною відпускною міцністю.

- Пластифікований портландцемент. Отримують додаючи до клінкеру гідрофобні поверхово-активні речовини у кількості  0,15-0,25%. Цей цемент значно підвищує пластичність розчинів.

- Глиноземний. Високоміцний цемент, що швидко твердіє.

- Розширний без усадочний цемент. Основна перевага цього виду цементу – при твердінні на повітрі не дає усадки.

- Цегла – стіновий керамічний матеріал – штучний камінь у вигляді паралелепіпеда заданих розмірів.

- Цемент-гармата – агрегат для виконання торкретування розчиновою суміші, Складається з бункера, рами, барабана, привідного механізму.

- Цементне молоко – суспензія часток цементу у воді.

- Цивільні будівлі – будинки, призначені для побутових, громадських і культурних цілей.

- Цикля – інструмент для циклювання ( подряпування ) опоряджувального шару.

- Цоколь – частина фундаменту, що виступає по вертикалі за площину стіни.

- Чарунка –простір між дротами або стержнями у сіткових конструкціях чи ґратчастих.

- Четверті – прямокутні виступи, що обрамляють прорізи і тримають віконні і дверні блоки, які встановлюються в прорізи.

- Чіпсові покриття «Арлекіно» - декоративне трикомпонентне  покриття на основі акрилових дисперсій і різнокольорових наповнювачів – чіпсів.

- Шпатель – видалення старих шпалер, а також для розшивання тріщин.

- Шаблон – інструмент для витягування прямокутних і криволінійних архітектурних деталей.

- Шаблон – пристрій для розмічання прорізів, закладання кутів.

- Шагрень – опорядження поверхні у вигляді однорідної шорсткої фактури: дрібна, середня, крупна.

- Шлакоситалові листи і плити – вироби із склокристалічного матеріалу, який одержують на основі доменних шлаків, призначені для облицювання цоколів, оскільки вони стійкі до атмосферних впливів та температурних перепадів.

- Шліфувальна шкірка – рулонний або листовий матеріал з абразивним шаром, який закріплюють міцним клеєм.

- Шлямбур – стальна трубка з головкою на одному кінці і зубчиками на іншому. Використовують для пробивання отворів.

- Щов у кладці  (мурі) – прошарок розчину, що розділяє суміжні ряди і окремі цеглини в мурі (кладці).

- Шпаклівка – матеріал, що складається з пігментів і наповнювачів у зв’язуючій речовині, призначений для виконання тонкого шару на попередньо укладену основу для її  остаточного вирівнювання.

- Шпаклювання –вирівнювання поверхні перед фарбуванням в’язкою пастоподібною сумішшю, що складається із пігментів, наповнювачів і зв’язуючого.

- Шпалери – рулонний матеріал на паперовій основі з однотонним або різнокольоровим малюнком.

- Шпаристість – ступінь заповнення об’єму матеріалу шпарами.

- Шпатель – інструмент з дерев’яною, сталевою або іншою лопаткою для нанесення і розрівнювання шпаклювального шару на поверхні або нанесення на поверхню декоративної суміші.

- Штамповки – інструмент для утворення поглибленого рисунку у пластичному шарі декоративної штукатурки.

- Штукатурка – шар розчину, що набув міцності на поверхні яка оздоблюється.

- Штукатурні роботи – процес виконання оздоблювальних робіт штукатурними розчинами.

- Штукатурки декоративні – штукатурки, призначені для надання поверхні закінченого кольорового фактурного вигляду, що не потребує наступного фарбування поверхні чи  опорядження іншими матеріалами.

- Штукатурки спеціальні – штукатурки, що надають будівельним елементам тих чи інших певних властивостей.

- Штукатурка  «сграфіто» – виконується шляхом видряпування окремих орнаментів на вологому м’якому розчині, нанесеного в декілька шарів, кожний з яких відрізняється кольором.

- Щабель – поперечний брусок драбини.

- Щебінь – продукт подрібнення в каменедробарках бутового чи булижникового каменю. Заповнювач для розчинів та бетонів.

- Щетина – тверда пряма шерсть свиней, борсуків та ін.. тварин.

- Щітка волосяна – інструмент, що застосовується для нанесення ґрунтовок та фарб. Щітка – ручник, щітка – макловиця; щітка флейц і т.д.

- Щітка – торцівка – інструмент, що застосовується для обробки щойно пофарбованих поверхонь і надання їм шорсткуватого – матового вигляду.

- Щітка-макловиця  - намазування клею на шпалери і поверхню на яку вони клеються.

- Щітка-гладилка шпалерна з м’якою щетиною – розгладжування полотнищ шпалер під час наклеювання

- Щітка для одягу – нанесення клею і розгладження шпалер під час наклеювання.

- Якість –сукупність ознак виготовленої продукції, що задовольняють вимогам замовника.